黄河流域水利基础电子地图数据库建设研究

丁 斌,李 勇,杨 宁

# （黄河水利委员会信息中心，河南，郑州，450003）

摘 要：建设黄河流域1：5万水利基础电子地图数据库，是在国家空间信息设施建设的基础上，利用水利行业自身的有利条件，完成行业空间信息设施建设的重要一环。本文阐述了黄河流域 1：5万水利基础电子地图数据库的建设范围和任务，设计了黄河流域1：5万 水利基础电子地图数据库建设的技术流程，重点描述了资料收集、数据预处理和数据建设等技术要点，在数据库建设的基础上，分析了数据库管理维护和服务平台的具体内容，以及数据检查与质量控制的相关方式。

关键词：电子地图；空间信息；图形库； 图层

The Study of Basic Electronic Map Database Construction on the Yellow River basin

DingBin，LiYong，YangNing

(Information Center of Yellow River Conservancy Commission ,Zhengzhou,450003)

Abstract: On the basis of national spatial information infrastructure construction, construction of the Yellow River basin 1:50000 water based electronic map database is one of the most important aspects of the spatial information infrastructure using the advantage of water conservancy industry itself. This paper expounds the task and the basic construction scope of the electronic map database 1:50000 water resources in the Yellow River and design the technology process of them. And mainly describes the construction technology such as data collection, data preprocessing and data points. Meanwhile, on the basis of the database construction, we analyses the specific content of the database management and the maintenance of service platform and data checking and quality control relevant mode.

Key words: electronic map; spatial information；graphic library; layer

## 1.引言

社会信息中大部分与地理位置和空间分布有关，水利行业也不例外，水利行业是个信息密集的行业，水情、雨情、工情、险情、灾情、水量、水质、水工程等信息都与空间分布有关。水利信息化不仅离不开以获取、处理和分析空间的空间信息技术，而且还需以空间信息技术为基础[1]。

建设1：5万黄河流域水利基础电子地图数据库，是在黄河流域空间信息建设的基础上，利用水利行业自身的有利条件，完成行业空间信息建设的重要一环。水利基础电子地图数据库是国家防汛抗旱指挥系统的公用数据库之一，为防汛抗旱、水量调度、水资源、水土保持、水利工程等专业领域提供基础地理空间数据。[2] [3]通过集中方式的1：5万空间数据库建设，有效克服多头投入、重复建设的弊端，确保数据的标准化和一致性，以更好地服务于水利建设与管理工作。

## 2.建设范围与内容

### 2.1黄河流域建设范围

由于1：5万比例尺电子地图数据比例尺较大，图幅数量多，本着急用先建的原则，并充分考虑目前数据资料条件的前提下，建设覆盖黄河流域人口稠密的经济发达与防洪重点地区（爱辉-昆明一线以东），图幅数共1147幅，包含汾河水系、渭河水系和内蒙古包头以下黄河干流水系。

图1 黄河流域水利基础电子地图数据库建设范围（Figure 1 The Scope of Basic Electronic Map Database Construction on the Yellow River basin）

### 2.2建设内容

完成对应建设范围内的（1：5万）电子地形图数据中公共数据层和水利专题数据图层建设。

（1）公共数据层建设。包括行政区划、居民点、流域分区、水资源分区、水功能分区、数字高程模型（DEM）等十个公共数据层。对1：5万国家基本比例尺电子地形图原始数据分层分类整理、属性编码。

（2）水利专题数据图层建设。包括河流、湖泊、险工工程、控导工程、控制站、水库、堤防（段）、水闸、蓄滞（行）洪区等十八类信息的属性添加，编码和空间位置标注。完成12个水利专题图层信息采集，包括空间位置标注和属性信息的采集、入库及编码。

（3）黄河下游滩区数据扩充。搜集、整理黄河下游滩区1：5万比例尺地图资料，范围为黄河下游河道1：5万比例尺地图185幅标准图及相关的遥感影像资料，补充黄河水利工程相关信息。项目建设范围在艾山滩以下向堤防外扩充1公里。

（4）技术标准制定。制定数据处理工作流程标准、入库数据属性结构标准、数据检查验收规定和元数据标准等相关技术标准的制定工作。保证项目高效、优质完成。

## 3建设原则

（1）统筹规划，分步实施。采用统一采购或索取方式完成覆盖全国的数字线划图（DLG）、相应比例尺数字高程模型（DEM）、数字正射影像（DOM）的数据收集，满足中央、流域的基础地理原始数据资源建设的要求。按照国家防汛抗旱指挥系统分期建设安排，自小至大分步实施各比例尺图形库建设工作。

（2）充分利用现有资源和工作基础。充分利用现有中央、流域和省（自治区、直辖市）各级水行政主管单位已掌握的数据资源，通过有效的资源整合，满足国家防汛抗旱指挥系统建设的应用需要。

（3）应用遥感监测、地理信息系统、数据库管理等新技术，有效提高图形库数据内容的现势性；科学地组织数据、管理数据，做到安全存储。

（4）以国家、测绘部门颁布的技术标准和发布数据资源为基础，兼顾水利行业标准及行业需求特点，形成防汛抗旱基础地理信息建设的具体方案，并以统一规范的方式组织实施。

## 4.电子地图数据库建设技术流程

1∶5万 水利基础电子地图数据库分4 步建设，具体技术流程如图2 所示

图2 技术流程(Figure 2 Technical flow chart)

### 4.1前期准备与资料收集

由于 1：5万基础电子地形图数据本身现势性的限制，以及其作为通用性用途而非专门为水利应用设计，所以必须水利专题相关资料，并进行加工和补充，才能真正建成完善的水利基础电子地图数据库。

资料收集的内容包括 1：5万基础电子地形图数据、遥感影像、水利工程图件、险工控导图件、数字化测图资料和其它文字资料的收集。完成1： 5万地形图数据和遥感影像数据收集，包括1：5万建设范围核心要素线划数据（DLG）和数字高程模型（DEM）数据，覆盖全部建设范围的遥感影像数据（包括美国LandSat-5，7卫星TM、ETM数据、法国SPOT-4，CCD数据或或更高分辨率数据）。收集相关水利工程图件或防洪工程图件，用来完善、新增和补充1：5万图形库，包括水利工程或防洪工程分布图、流域规划图等。 [4]。

### 4.2数据预处理

对于收集到的地图资料，重点是对各类数据进行分类整理，搞清数据的测绘与外业调绘时间、采用的坐标系统与地图投影、数据精度、数据分类体系和属性编码。将建立各类数据的说明文档和完整的存储体系。坐标系统和地图投影不一致的，进行转换使坐标系统和投影一致。针对不同的数据分类体系进行必要的转换处理。

遥感影像数据预处理，1：5万遥感影像数据采用SPOT4数据（该数据为10米分辨率全色波段数据），预处理的主要工作包括：数据导入和格式转换，坐标和投影定义，影像拼接等。

对于收集到的水利相关专题信息，需按照防洪工程数据库设计的工程类别进行归类分析处理，主要是从收集资料中解析工作区域的各类水利工程的空间位置、类别属性等信息。要素分类和编码需要遵循相关标准。[5] [6]

### 4.3数据加工整理

各水利专题图层按空间特性可分为面状图层、线状图层与点状图层，各类图层在建设时有一定通用的制作方法，对处理方法较特殊的图层可单独处理。对制作好的各类空间对象，可根据《长江流域河湖大典》、《中国河流名称代码》、《中国湖泊名称代码》，以及各省防洪工程图集等相关资料填写相关属性。

水利空间数据图层加工与建设包括以下内容：

公共数据图层建设。对国家基础地理信息中心提供的原始数据进行专题整理编辑工作包括：行政区划、点状居民地、面状居民地、铁路、公路、等高线，高程点和数字高程模型根据实际应用需要进行了整理，采取了分地区分类别存储的方式，保证逻辑上一致，空间数据和属性数据的统一。

水利专题图层建设。由于原始数据所包含的水利相关要素专题：如水体：河流、渠道、湖泊、水库等，均放在同一个数据层面里，原始数据中关于分类、名称、分级的属性数据与部标出入太大。所以，依据水利专题数据要素分类，根据基础地形图、专题地图和遥感影像进行工程对象的叠加，进行位置形状标注及属性添加，还需要进行空间拓扑关系重建、数据剪裁、分幅数据接边拼接等操作[7]。

### 4.4空间数据库建设和数据入库

按电子地图数据库建设的技术标准，统一进行空间数据库设计，包括图层分类分级设计，各要素图层的属性表结构设计，数据库的存储设计。将文件形式的数据库，统一导入到空间数据引擎支撑下的空间数据库中进行管理。[8]

## 5数据检查与质量控制

在水利基础电子地图数据库中，数据的质量关系到国家防汛抗旱指挥系统使用的可靠性与准确性，因此对数据质量的控制显得十分重要，需在保证所制作数据不重复的前提下进行质量检查，检查内容包括空间拓扑关系、空间与属性数据的逻辑一致性及数据精度。

### 5.1数据检查内容

（1）数据格式等基础要求。检查文件命名格式与名称的正确性。

（2）坐标和投影方式。检查数据的坐标和投影方式是否规定的一致。

（3）图形数据。由1：5万数据库抽取的要素，目视与原1：5万地形数据库原始矢量是否保持一致。原1：5万地形数据库中没有，添加的要素，目视精度不低于对应1：5万数据精度。

（4）属性数据 。检查各个层的名称是否正确；逐层检查各属性表中的属性项类型、长度、顺序是否正确，有无遗漏；检查各要素分层的属性是否正确，与分项工程名称代码一致的比率；

（5）逻辑一致性与要素的完备性。检查各层是否有重复的要素；

检查各要素的关系是否合理，有无矛盾，如河流与堤防、河流与水库的关系等。

### 5.2数据质量要求

数据检查和质量控制依据国家相关技术标准执行，并配置专人对数据质量进行管理，数据整理加工过程中进行交叉检查、自动和人工检验等工作，在项目进行中和项目完成后进行质量检查的主要内容包括[9]：

（1）基本要求。包括文件名称、数据格式和数据组织。检查文件命名格式与名称的正确性。检查数据格式、数据组织是否符合规定。

（2）几何精度。包括平面精度（数字线划与影像的匹配精度）、接边精度等。

（3）属性精度。要素分类和代码、要素属性值、要素性类型和数据分层的正确和完整性。检查各个层的名称是否正确、逐层检查各属性表中的属性项、检查公共边的属性是否正确等。

（4）逻辑一致性。拓扑关系的一致性、各要素之间的逻辑一致性。检查各层是否有重复的要素；检查各要素的关系是否合理，有无矛盾，如河流与堤防、河流与水库的关系等；

（5）要素的完备性与现势性。包括所采集要素数量占需采集数量的比例，要素采集的时间或更新时间。

（6）附件质量。包括所附文档资料的完整性。

## 6.结语

建设完善的 1:5万水利基础电子地图数据库，可以大大提高水利基础电子地图数据中的信息量，作为为防汛抗旱、水资源、水环境、水土保持、水利工程管理等水利领域服务的重要数据支撑。项目建设完成后，应用到了黄河下游工情险情会商系统、黄河防汛综合会商系统、黄河防凌等信息系统中，丰富的数据资源、现势性的水利专题资料、标准的数据格式有力地支持了黄河防汛减灾工作[10]。

参考文献：

[1] 李纪人,黄诗峰.空间信息技术是防洪减灾现代化的基础[J]. 测绘科学,2005(02): 63-65+110.

[2] 水利部信息中心,《国家防汛抗旱指挥系统一期图形库建设实施方案》[R].北京，2009

[3] 丁斌.基于WebGIS的黄河下游工情和险情会商系统[J]. 华北水利水电学院学报,2008(05): 15-17.

[4] 陈德清,马弘毅,陈子丹. 1:50000水利基础电子地图数据库建设[J]. 水利信息化,2010(04): 30-32.

[5] GB/T13923-2006，基础地理信息要素分类与代码[S].

[6] GB/T 17278-2009，数字地形图产品基本要求[S].

[7] SL 213-98，水利工程基础信息代码编制规定[S]

[8] 原松,李圣伟,陶守耀. 国家防汛抗旱指挥系统长江流域图形库建设探讨[J]. 人民长江,2014(02): 15-17.

[9] 姚静. 基于ArcGIS的大比例尺矢量电子地图制图研究[J]. 测绘与空间地理信息,2015(06): 135-136+139.

[10] 丁斌,任韶斐,魏永强等. 黑河水量调度业务处理与综合监视系统的研究和实现[J]. 甘肃水利水电技术,2008(07): 463-465.